## Slide 1: Projeto Semestral Circuitos Digitais Prof. Me. Paulo Rogério

## Slide 2
Um misturador de produtos químicos está representado na figura a seguir. Neste sistema, temos um motor que gira a hélice que mistura os produtos, representado pela letra M; temos também o sensor de nível S1 e S2, que indica que o tanque já encheu até os níveis correspondentes, e as válvulas de passagem dos produtos, representadas por V1 e V2. Tanto o motor, quanto o sensor e válvulas são considerados ligados ou ativados quando estiverem com nível lógico 1, e desligados ou desativados, em nível lógico 0. Projete o circuito de controle do motor M para que somente quando o nível do tanque atingir o sensor S1 este seja ligado e desligado quando o S2 for ativado. A válvula V1 ficará aberta até o S1 ser ativado. A válvula V2 ficará aberta quanto o sensor S1 for ativado e até o S2 estiver desativado.
O tanque deve manter a temperatura interna sempre na faixa de 15 graus e 20 graus Celsius, controlada automaticamente por um sistema de controle digital. Para isto, foram instalados internamente dois sensores de temperatura que fornecem níveis 0 e 1 nas seguintes condições: T1 = 1, para temperaturas maiores ou iguais a 15 graus; T2 = 1, para temperaturas maiores ou iguais a 20 graus Celsius. Projetar um circuito de controle para fazer o controle de temperatura deste tanque através do acionamento de um aquecedor A, ou de um resfriador R, sempre que a temperatura interna sair da faixa desejada
Após o término do processo e nas condições ideais o sinalizador deverá ser ativado sinalizando que o processo foi encerrado.

## Slide 3
Roteiro do Trabalho (trabalho em dupla):
1 – Uma única tabela verdade com as entradas e saídas do Sistema.
2 – Obtenção das expressões boolenas utilizando a soma dos minitermos ou a multiplicação dos maxitermos.
3 – Simplificar as expressões utilizando as propriedades boolenas
4 – Montagem do Mapa de Karnaugh para cada saída. Efetuar os devidos agrupamentos e obter as expressões.
5 – Montar o circuito digital (Utilizar o Multisim para testar o circuito).
6 – Postar o trabalho no Teams – Apesar do trabalho ser um dupla a postagem deve ser individual. Trabalho com capa contend o nome, ra e unidade.
Bom trabalho
Prof. Paulo Rogério
OBS.: Caso a dupla queira implementar um painel sinalizador de eventuais falhas poderá ser feito.

## Slide 4
S1
S2
T1 (>=15)
T2 (>=20)
AQUECEDOR
RESFRIADOR
M
V1
V2
Sinalizador

## Slide 5
S1
S2
T1 (>=15)
T2 (>=20)
AQUECEDOR
RESFRIADOR
M
V1
V2
Sinalizador

## Slide 6
S1
S2
T1 (>=15)
T2 (>=20)
AQUECEDOR
RESFRIADOR
M
V1
V2
Sinalizador

## Slide 7
S1
S2
T1 (>=15)
T2 (>=20)
AQUECEDOR
RESFRIADOR
M
V1
V2
Sinalizador

## Slide 8
S1
S2
T1 (>=15)
T2 (>=20)
AQUECEDOR
RESFRIADOR
M
V1
V2
Sinalizador

## Slide 9
S1
S2
T1 (>=15)
T2 (>=20)
AQUECEDOR
RESFRIADOR
M
V1
V2
Sinalizador

## Slide 10
S1
S2
T1 (>=15)
T2 (>=20)
AQUECEDOR
RESFRIADOR
M
V1
V2
Sinalizador

## Slide 11
S1
S2
T1 (>=15)
T2 (>=20)
AQUECEDOR
RESFRIADOR
M
V1
V2
Sinalizador